## Slide 1: RISC 와 CISC
전통 과 최신의 대결
201511449 컴퓨터과학과 김동현

## Slide 2: RISC의 정의 와 등장
RISC(Reduced instruction set computer)의 약자로 명령어를 최대한 줄여서 만든 프로세서이다.
1970년대에 등장하였으며 현재 스마트폰, 태블릿 pc의 cpu동작방식이다. 그만큼 최신 프로세서의 핵심기술이라고 할 수 있겠다.
대표적인 RISC방식 프로세서 개발회사로는 퀄컴, 삼성, 애플 등이 있다.
EX) 삼성 엑시노스, 애플의 A시리즈, 퀄컴의 스냅드래곤

## Slide 3: RISC계열 AP간단한소개(삼성,애플)

## Slide 4: 삼성의 엑시노스
모바일 프로세서(AP)의 한종류이다.
현재 10nm(나노미터) FInFET 공정으로 생산되고 있으며 향후 7nm에 도전한다고 알려져있다.
현재 안드로이드 스마트폰에 공급되는 멀티코어프로세서들 중 가장 성능이 뛰어나다고 알려져있다.

## Slide 5: 애플의 A시리즈
애플의 A시리즈는 현재 A12까지 나와있으며 현존하는 프로세서들 중 가장 성능이 뛰어나고 파워 소모도 적다.
애플이 배터리용량을 키우지 않고도 스마트폰 사용시간이 긴 것은 애플의 IOS와 A시리즈의 만남이 있기에 가능하다.
A12는 현재 7nm공정으로 생산되고 있으며 대만의 TSMC가 생산을 담당하고 있다.
참고로 다른 스마트폰 AP에 비해 성능차이가 많이 나는데 나의 의견으로는 7nm공정과 AP설계가 크게 작용한다고 한다.

## Slide 6: RISC의 출현이유
CISC방식이 고급프로그램에서 작성된 프로그램을 기계어로 변환시 명령어수가 많다는 단점을 극복하고 CPU성능의 최적화를위한 연구의 결과로 탄생하였다.

## Slide 7: RISC의 동작방식
RISC의 명령어들은 3-주소 명령어 형식을 사용한다.
3-주소 명령어 형식이란?
동작코드 목적지 오퍼랜드 소스 오퍼랜드1 소스 오퍼랜드2 로 이루어져있다.
전체적으로 명령어 길이가 길지만 고급 언어로 작성된 프로그램을 기계어로 변환할 때 필요한 명령어들의 수는 적어진다.
그리고 RISC는 고정 길이 명령어들을 사용한다.

## Slide 8: RISC의 특징
사이클 당 단일 명령어 : 기계 사이클(machine cycle) 당 하나의 기계어. 마이크로프로그램 제어 장치 액세스 필요 무.
많은 수의 범용 레지스터 : 레지스터 간의 연산 등으로 기억장치 참조 횟수를 줄임. 중첩 레지스터 윈도우 등의 레지스터 참조 최적화 기법 사용. 기억장치 액세스 동작은 간단한 LOAD와 STORE 명령어만으로 이루어짐.
간단한 주소지정 방식 : 명령어 세트와 제어 장치가 단순화 됨. 간단한 명령어 형식 : 하나 또는 적은 수의 형식이 사용. 특히 OP 코드의 길이가 고정됨.

## Slide 9
적은 수의 명령어 세트
명령어 파이프라이닝, 병렬성 강조 : 파이프라이닝, 수퍼스칼라 방식은 RISC가 고안될 때 고려된 사항. CISC에 비해 효율적으로 지원.
control unit 구현 방식 : hardwired 방식. (적은 수의 op 코드이므로 CISC에 비해 구현이 용이) 출처: http://anyflow.net/309 [어쨌건간에 흘러가는 者]
전력소모가 적다. 프로그래밍 용이성이 떨어진다.

## Slide 10: CISC의 정의와 등장
CISC(Complex instruction set computer): 마이크로프로그래밍을 통해 사용자가 작성하는 고급언어에 각각 하나씩 기계어를 대응시킨 회로로 구성된, 중앙처리장치의 한 종류이다.
출처: 두산백과
1971년 인텔은 4비트 마이크로프로세서 4004을 내놓은 것이 시초인데 그 이후로 인텔은 지금까지 CISC방식을 사용하고 있다.
CISC계열의 마이크로프로세서들은 대부분 pc기반이다.
EX)인텔 i시리즈, 펜티엄, AMD 라이젠 시리즈이다.

## Slide 11: CISC개발동기
보다 강력하고 복잡한 고급 프로그래밍 언어, 즉 고급 언어(High-Level Language, HLL)에 대한 보다 나은 지원은 CPU 설계자의 공통된 목표.이를 위해 컴파일러의 단순화와 성능 향상을 목표로 두었고 이로 인해 CPU의 명령어 세트는 명령어 수가 더 많아지고 복잡한 경향이 생김. 출처: http://anyflow.net/309 [어쨌건간에 흘러가는 者]

## Slide 12: CISC의 동작방식
CISC의 명령어들은 2-주소 명령어 형식을 사용한다.
2-주소 명령어 형식이란?
동작코드 목적지 오퍼랜드/소스 오퍼랜드 소스 오퍼랜드 로 이루어져있다.
3-주소 명령어 형식에 비하여 명령어 자체의 길이는 짧아지지만,
고급언어 프로그램을 기계명령어로 표현할때 명령어의 수가 증가한다.
현재 CISC 계열의 마이크로프로세서들이 주로 사용한다.
그리고 CISC는 가변 길이 명령어들을 사용한다.

## Slide 13: CISC의 특징
가변 길이의 많은 명령어 : HLL이 요구하는 다양한 명령어에 대한 요구를 직접적으로 처리 가능.
다양한 주소 지정 방식을 동시에 수용 : 즉치, 직접, 간접, 레지스터, 변위 주소지정 방식 등
적은 개수의 특화된 레지스터(데이터 레지스터, 주소 레지스터 등) : 오퍼랜드 지정자가 참조할 레지스터의 형태가
OP 코드 내에 묵시적으로 지정되므로
비트 절약의 효과.
프로그래밍의 융통성이 제한됨.
파이프라이닝, 수퍼스칼라 방식 적용이 상대적으로 어려움 : 다양한 명렁어, 명령어 형식, 주소지정 방식으로 인한 복잡도 증가로 인함
control unit 구현 방식 : micro programm 방식.
(많은 수의 명령어, 즉 많은 수의 op 코드로 인한 복잡도 증가로 인해 hardwired 방식으로는 구현이 어려움) cf) HLL=HIGH LEVEL LANGUAGE 출처: http://anyflow.net/309 [어쨌건간에 흘러가는 者]

## Slide 14: CISC와 RISC 간의 논쟁
이전에 각 방식에 대한 찬반 논쟁이 상당했던 것에 비해 현재는 거의 사라짐.
이유는 객관적 평가 기준을 만들기 힘들 뿐 아니라, 두 기술들이 점차적으로 통합되고 있기 때문.
각각의 설계에 상대의 특징을 포함하는 것이 유리하다고 인식되어감.
CISC의 대표 격인 펜티엄 모델의 경우 범용 레지스터 개수의 증가 및 명령어 파이프라인 설계를 강조하는 추세.
RISC 진영의 PowerPC 모델은 명령어, 주소지정방식 등이 점점 더 복잡해져가는 추세. 출처: http://anyflow.net/309 [어쨌건간에 흘러가는 者]

## Slide 15: CISC와 RISC에 대한 나의 의견
RISC방식이 대세이지만 CISC에 비해 표현할 수 있는 명령어의 수가 적다. 하지만 RISC계열업체인 퀄컴, 삼성 등의 프로세서 기술이 나날이 좋아지고 있다. 그에 반해 CISC계열업체 인 인텔은 14nm공정으로 만든 프로세서이후로 더 이상 기술의 발전이 느려지면서 조만간 RISC방식이 CISC방식을 삼켜버릴 지도 모른다고 생각한다.